## Slide 1
Минобрнауки России
Юго-Западный государственный университет
Кафедра механики, мехатроники и робототехники
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА
Направление подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»
Тема: «Инвалидная кресло-коляска с расширенными функциональными возможностями»
Автор ВКР: Калашников Д.А.
Группа МТ-11б
Руководитель ВКР: к.т.н., доцент Политов Е.Н.
Курск 2025

## Slide 2: Актуальность темы
Статистика инвалидов в России
Количество детей с нарушением ОДА в России

## Slide 3
Отсутствие объезда
Крутой пандус
Разбитые дороги
Высокие ступеньки в транспорт без
выдвижного пандуса
Актуальность темы

## Slide 4: Существующие решения
Catewil Utltra 4WD
Страна-производитель: Россия;
Компания: Catewil;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: английский;
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 10 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2017
Observer Проходимец
Страна-производитель: Россия;
Компания: Observer;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: английский;
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 15 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2018
Otto bork C1000 DS
Страна-производитель: Германия;
Компания: Otto bork;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: немецкий, своей разработки
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 7-8 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2013
Ortonica Pulse 770
Страна-производитель: Китай;
Компания: Ortonica;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: английский
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 10 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2018

## Slide 5: Сравнение существующих решений и их классификация
Параметр/Название | Ultra 4WD | Проходимец | С1000 DS | Pulse 770
Страна-производитель | Россия | Россия | Германия | Китай
Год начала производства | 2017 | 2018 | 2013 | 2018
Компания | Catewil | Observer | Ottobork | Ortonica
Тип | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости
База | Колесная | Колесная | Колесная | Колесная
Мощность моторов | 450 Вт | 1300 Вт | 450 Вт | 600 Вт
Наличие электрорегулировок сиденья | Опционально | Опционально | Есть | Нет
Джойстик | Английский | Английский | Германский | Английский
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки | 10 см | 15 см | 7-8 см | 10 см
Максимальный преодолеваемый угол наклона |  |  |  | 
Параметр/Название | Ultra 4WD | Проходимец | С1000 DS | Pulse 770
Страна-производитель | Россия | Россия | Германия | Китай
Год начала производства | 2017 | 2018 | 2013 | 2018
Компания | Catewil | Observer | Ottobork | Ortonica
Тип | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости
База | Колесная | Колесная | Колесная | Колесная
Мощность моторов | 450 Вт | 1300 Вт | 450 Вт | 600 Вт
Наличие электрорегулировок сиденья | Опционально | Опционально | Есть | Нет
Джойстик | Английский | Английский | Германский | Английский
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки | 10 см | 15 см | 7-8 см | 10 см
Максимальный преодолеваемый угол наклона |  |  |  | 

## Slide 6: Идея проекта
Электроколясок, которые могли бы заезжать в общественный транспорт не было выявлено;
Потребность в колясках, заезжающих в транспорт, есть очень большая, из-за маленького для городских условий запаса хода на одном заряде у всех существующих решений;
Не выявлено универсальных колясок, способных как преодолевать пандусы углом больше 20 и бордюры больше 10 см в высоту, так и справляться с плохими дорожными условиями, и при этом иметь габариты, позволяющие заезжать в лифты в зданиях;
Необходима электроколяска, которая позволит инвалиду свободно преодолевать пандусы и бордюры, а также без проблем пользоваться общественным транспортом. Есть также потребность в новых режимах работы, облегчающих повседневное и экстренное перемещение лиц с ОВЗ.

## Slide 7: Цели и задачи проекта
Целью данного проекта является расширение возможностей существующих транспортных средств для людей с ОВЗ функцией заезда в транспорт, а также режимом автоматической доставки пассажира в заданную точку.
Задачи данного проекта
1. Провести анализ существующих решений транспортных средств для людей с ОВЗ, составить техническое задание на разработку данного устройства;
2. Составить математическую модель, описывающую передвижение и функционирование разрабатываемого устройства;
3. Разработать конструкцию, удовлетворяющую требованиям ТЗ
4. Создать на основе мат. модели устройства цифровую систему управления, которая позволит данному транспортному средству правильно выполнять свои функции, описанные в целях данного проекта.

## Slide 8: Основные технические характеристики:
1. Рама устройства должна обеспечивать надежное и безопасное крепление пассажира весом не более 100 кг;
2. Рама и приводы должны обеспечивать безопасный подъем пассажира по ступенькам высотой до 40 см или по пандусу с углом наклона до 300 включительно;
3. Общая масса транспортного средства без пассажира не должна быть больше 300 кг;
4. Время работы от одного заряда не менее 5 часов.
5. Габаритные размеры автономного транспортного средства не более 1400х800х900 мм

## Slide 9: Основные пункты из технического задания
5. Габаритные размеры автономного транспортного средства не более 1400х800х900 мм (длина, ширина, высота), за расчетные значения параметров длины и ширины приняты длина кабины и ширина дверного проема самого маленького из лифтов, предназначенных для перевозки людей с ОВЗ, по ГОСТ 5746-2015 “Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры”;

## Slide 10: Выбор кинематической схемы
Общая схема мобильного робота
Дифференциальная кинематика
Кинематика Аккермана
Кинематика омни-колесной платформы

## Slide 11: Кинематико-динамическая модель робота
Система дифференциальных уравнений, описывающих динамику робота с дифференциальным приводом
Схема формирования траектории движения робота с дифференциальным приводом
Рекуррентные уравнения прямой кинематики робота с дифференциальным приводом в векторной форме
Полученные уравнения обратной кинематики робота с дифференциальным приводом
(с учетом коэффициентов проскальзывания )

## Slide 12: Формирование желаемого положения робота (режим ручного управления)
Схема конструкции джойстика и проекции рабочей области на плоскость Oxy
Желаемое положение робота рассчитывается так:
1) Вычисляются две проекции ориентации джойстика на оси X и Y:
2) Вычисляются гипотенуза V, а также угол между ней и проекцией на ось X:
3) Найденный угол суммируется с углом ориентации робота и таким образом получается желаемая ориентация робота
;
4) Вычисляем желаемые координаты так:

## Slide 13: Результаты моделирования движения при ручном управлении
Моделирование прямолинейного перемещения
Моделирование разворота на месте
Моделирование криволинейного перемещения

## Slide 14: Результаты моделирования движения при ручном управлении
Моделирование прямолинейного перемещения
Моделирование разворота на месте
Моделирование криволинейного перемещения

## Slide 15: Выбор конфигурации подвески
Расчетная схема подвески
Подвеска в сложенном виде

## Slide 16: Моделирование процесса подъема в транспорт

## Slide 17: Полная математическая модель

## Slide 18: Проектирование приводной части
Схема подсистемы привода
Мотор колес Constar BO6452N3B
Привод подвески CubeMars AK80-64
Использованные для расчета приводов уравнения динамики робота

## Slide 19: Проектирование приводной части
Эпюра напряженности
Эпюра коэффициентов запаса
Проверка напряженности и коэффициентов запаса вала подъемного механизма

## Slide 20: Проектирование приводной части

## Slide 21: Проектирование приводной части

## Slide 22: Общий вид инвалидной коляски

## Slide 23: Функциональная схема устройства

## Slide 24: Структурная схема системы управления

## Slide 25: Моделирование приводов и их регуляторов
Структурная схема одноканальной САУ (канал управляется по скорости)
Система уравнений электродвигателя Максвелла-Лагранжа, использованная для составления математической модели двигателя.
Передаточная функция двигателя по входному сигналу
Передаточная функция двигателя по возмущающему воздействию
Дифференциальное уравнение нахождения угловой скорости из поступающего на двигатель напряжения и момента сопротивления для настройки регуляторов САУ в Simulink
Структурная схема одноканальной САУ
(канал управляется по углу)

## Slide 26: Настройка устойчивости регулятора привода (привод колеса)
Характеристика переходного процесса САУ без регулятора
Характеристика переходного процесса САУ с настроенным ПИ регулятором (время установления – 0.3 с, частота дискретизации – 1 МГц)
Диаграмма Боде САУ с настроенным регулятором

## Slide 27: Алгоритм управляющей программы
Общая блок-схема алгоритма блока задающих воздействий

## Slide 28
Подпрограмма СЛЕДОВАНИЕ_ЗА_ЧЕЛОВЕКОМ

## Slide 29: Основные подпрограммы алгоритма блока управления
Подпрограмма ВЫЧИСЛИТЬ_АБСОЛЮТНЫЕ_УГЛЫ
Подпрограмма
ИНДИКАЦИЯ
Подпрограмма ВЫЧИСЛИТЬ_НОВОЕ_ПОЛОЖЕНИЕ

## Slide 30: Основные подпрограммы алгоритма блока управления
Подпрограмма Обычный_режим
Подпрограмма обработка_кнопок

## Slide 31: Основные подпрограммы алгоритма блока управления
Подпрограмма ПОДЪЕМНИК_В_НАЧАЛЬНОЕ_ПОЛОЖЕНИЕ
Подпрограмма УПРАВЛЕНИЕ
ПОДЪЕМНИКОМ

## Slide 32: Основные подпрограммы алгоритма блока управления
Подпрограмма ЗАЕЗД_НА_БОРДЮР

## Slide 33: Основные подпрограммы алгоритма блока управления
Подпрограмма ЗАЕЗД_В_ТРАНСПОРТ

## Slide 34: Подбор комплектующих
Raspberry PI 5
Intel Realsense d435
INC-3-125-RFC6
KYDBL4850-1E
Плата микросхемы джойстика

## Slide 35: Проектирование печатных плат
Плата джойстика

## Slide 36: Проектирование печатных плат
Плата автономной навигации

## Slide 37: Проектирование печатных плат
Плата джойстика

## Slide 38: Проектирование печатных плат
Плата модуля автономной навигации

## Slide 39: Заключение
В ходе данного выпускного квалификационного проекта:
1. Был проведен анализ существующих решений транспортных средств для людей с ОВЗ, составлено техническое задание на разработку данного устройства;
2. Составлена математическая модель, описывающая передвижение и функционирование разрабатываемого устройства;
3. Разработана уникальная конструкция, позволяющая значительно упростить перемещение людей с ОВЗ;
4. Создана на основе мат. модели устройства цифровая система управления, расширяющая функционал обычной инвалидной коляски очень полезными автоматическими режимами.