## Slide 1: Система автоматического управления приводами инвалидной коляски с расширенными функциональными возможностями
Выполнил: ст. гр. МТ11-б Калашников Д.А.
Руководитель: д.т.н. профессор Яцун С. Ф.

## Slide 2: Анализ статистических данных
Статистика инвалидов в России
Количество детей с нарушением ОДА в России

## Slide 3: Типовые проблемы
Отсутствие объезда
Крутой пандус
Разбитые дороги
Высокие ступеньки в транспорт без
выдвижного пандуса

## Slide 4: Существующие решения
Catewil Utltra 4WD
Страна-производитель: Россия;
Компания: Catewil;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: английский;
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 10 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2017
Observer Проходимец
Страна-производитель: Россия;
Компания: Observer;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: английский;
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 15 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2018
Otto bork C1000 DS
Страна-производитель: Германия;
Компания: Otto bork;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: немецкий, своей разработки
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 7-8 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2013
Ortonica Pulse 770
Страна-производитель: Китай;
Компания: Ortonica;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: английский
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 10 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2018

## Slide 5: Сравнение существующих решений и их классификация
Параметр/Название | Ultra 4WD | Проходимец | С1000 DS | Pulse 770
Страна-производитель | Россия | Россия | Германия | Китай
Год начала производства | 2017 | 2018 | 2013 | 2018
Компания | Catewil | Observer | Ottobork | Ortonica
Тип | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости
База | Колесная | Колесная | Колесная | Колесная
Мощность моторов | 450 Вт | 1300 Вт | 450 Вт | 600 Вт
Наличие электрорегулировок сиденья | Опционально | Опционально | Есть | Нет
Джойстик | Английский | Английский | Германский | Английский
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки | 10 см | 15 см | 7-8 см | 10 см
Максимальный преодолеваемый угол наклона |  |  |  | 
Параметр/Название | Ultra 4WD | Проходимец | С1000 DS | Pulse 770
Страна-производитель | Россия | Россия | Германия | Китай
Год начала производства | 2017 | 2018 | 2013 | 2018
Компания | Catewil | Observer | Ottobork | Ortonica
Тип | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости
База | Колесная | Колесная | Колесная | Колесная
Мощность моторов | 450 Вт | 1300 Вт | 450 Вт | 600 Вт
Наличие электрорегулировок сиденья | Опционально | Опционально | Есть | Нет
Джойстик | Английский | Английский | Германский | Английский
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки | 10 см | 15 см | 7-8 см | 10 см
Максимальный преодолеваемый угол наклона |  |  |  | 

## Slide 6: Идея проекта
Электроколяска позволяющая инвалиду свободно преодолевать лестницы, пандусы и бордюры, а также без проблем пользоваться общественным транспортом и свободно входить в стандартный лифт.
Данная коляска будет иметь 3 режима работы:
1. Режим ручного управления (с помощью многопозиционного джойстика)
2. Режим автономного следования за маячком в кармане пользователя.
3. Режим полностью автономной доставки пассажира в заранее заданную точку

## Slide 7: Основные пункты из технического задания
1. Рама устройства должна обеспечивать надежное и безопасное крепление пассажира весом не более 100 кг;
2. Рама и приводы должны обеспечивать безопасный подъем пассажира по ступенькам высотой до 40 см или по пандусу с углом наклона до 450 включительно;
3. Общая масса транспортного средства без пассажира не должна быть больше 100 кг;
4. Перерегулирование и статическая ошибка как САУ для одного канала привода, так и у САУ всего устройства должны равняться 0, колебательность у всех САУ должна отстутствовать.

## Slide 8: Подбор электроприводов
Расчетная схема для прямолинейного режима езды
Расчетная схема для заезда на пандус
Расчетная схема для привода подъема шасси
Системы дифференциальных уравнений динамики относительно центра колеса, из которых были найдены требуемые моменты силовой установки для режима прямолинейной езды и режима заезда на пандусы.
Уравнение суммы моментов относительно края подъема

## Slide 9: Проектирование одноканальной САУ
Структурная схема одноканальной САУ (канал управляется по скорости)
Система уравнений электродвигателя Максвелла-Лагранжа, использованная для составления математической модели двигателя.
Передаточная функция двигателя по входному сигналу
Передаточная функция двигателя по возмущающему воздействию
Дифференциальное уравнение нахождения угловой скорости из поступающего на двигатель напряжения и момента сопротивления для настройки регуляторов САУ в Simulink
Структурная схема одноканальной САУ
(канал управляется по углу)

## Slide 10: Настройка регуляторов одноканальной САУ (привод колеса)
Переходная характеристика идеальной одноканальной САУ с настроенным ПИД-регулятором
Переходная характеристика САУ после настройки нечеткого регулятора

## Slide 11: Настройка регуляторов одноканальной САУ (привод колеса)
Переходная характеристика САУ с запаздываем после настройки ПИД-регулятора
Переходная характеристика нелинейной САУ после настройки ПИД-регулятора
Переходные характеристики настроенной робастной САУ при различных комбинациях ‘неуверенных’ переменных
Полученные параметры переходных процессов всех показанных САУ с настроенными регуляторами полностью удовлетворяют условиям ТЗ.

## Slide 12: Проверка устойчивости одноканальной САУ (привод колеса)
Матрица Гурвица для рассматриваемого привода
Годограф Михайлова
АФЧХ устойчивой разомкнутой системы (Критерий Найквиста)
Диаграмма Боде разомкнутой системы
Определение запасов устойчивости системы по диаграмме Боде
По данным графикам видно, что полученная одноканальная САУ устойчива по всем критериям устойчивости.

## Slide 13: Настройка регуляторов одноканальной САУ (привод подъема шасси)
Переходная характеристика идеальной одноканальной САУ с настроенным ПИД-регулятором

## Slide 14: Настройка регуляторов одноканальной САУ (привод подъема шасси)
Переходная характеристика САУ с запаздываем после настройки ПИД-регулятора
Переходная характеристика нелинейной САУ после настройки ПИД-регулятора
Переходные характеристики настроенной робастной САУ при различных комбинациях ‘неуверенных’ переменных
Полученные параметры переходных процессов всех показанных САУ с настроенными регуляторами полностью удовлетворяют условиям ТЗ.

## Slide 15: Проверка устойчивости одноканальной САУ (привод подъема шасси)
Матрица Гурвица для рассматриваемого привода
Годограф Михайлова
АФЧХ устойчивой разомкнутой системы (Критерий Найквиста)
Диаграмма Боде разомкнутой системы
Определение запасов устойчивости системы по диаграмме Боде
По данным графикам видно, что полученная одноканальная САУ устойчива по всем критериям устойчивости.

## Slide 16: Функциональная схема многоканальной САУ

## Slide 17: Структурная схема многоканальной САУ

## Slide 18: Формирование траектории движения робота
Система дифференциальных уравнений, описывающих динамику робота с дифференциальным приводом
Схема формирования траектории движения робота с дифференциальным приводом
Рекуррентные уравнения прямой кинематики робота с дифференциальным приводом в векторной форме
Полученные уравнения обратной кинематики робота с дифференциальным приводом

## Slide 19: Формирование траектории движения робота
Схема конструкции джойстика и проекции рабочей области на плоскость Oxy
Желаемое положение робота рассчитывается так:
1) Вычисляются две проекции ориентации джойстика на оси X и Y:
2) Вычисляются гипотенуза V, а также угол между ней и проекцией на ось X:
3) Найденный угол суммируется с углом ориентации робота и таким образом получается желаемая ориентация робота
;
4) Вычисляем желаемые координаты так:

## Slide 20: Алгоритм заезда робота в транспорт

## Slide 21: Алгоритм работы многоканальной САУ

## Slide 22: Заключение
1) Проведен расчет приводной системы проектируемого устройства, подобраны приводы;
2) Спроектированы, настроены и проверены на устойчивость одноканальные САУ управления выбранными приводами;
3) Разработана многоканальная САУ управления всем устройством в целом;
4) Решена задача траекторного управления устройством;
5) Сформирован алгоритм работы многоканальной САУ в рассматриваемом режиме.