## Slide 1: ЦСАУ кресла-коляски с подъемным устройством
Выполнил: ст. гр. МТ11-б Калашников Д.А.
Руководитель: доц. Яцун А. С.

## Slide 2: Анализ статистических данных
Статистика инвалидов в России
Количество детей с нарушением ОДА в России

## Slide 3: Типовые проблемы
Отсутствие объезда
Крутой пандус
Разбитые дороги
Высокие ступеньки в транспорт без
выдвижного пандуса

## Slide 4: Существующие решения
Catewil Utltra 4WD
Страна-производитель: Россия;
Компания: Catewil;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: английский;
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 10 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2017
Observer Проходимец
Страна-производитель: Россия;
Компания: Observer;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: английский;
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 15 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2018
Otto bork C1000 DS
Страна-производитель: Германия;
Компания: Otto bork;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: немецкий, своей разработки
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 7-8 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2013
Ortonica Pulse 770
Страна-производитель: Китай;
Компания: Ortonica;
Тип: коляска повышенной проходимости;
Джойстик: английский
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки/бордюра: 10 см;
Максимальный преодолеваемый угол наклона:
Год начала производства: 2018

## Slide 5: Сравнение существующих решений и их классификация
Параметр/Название | Ultra 4WD | Проходимец | С1000 DS | Pulse 770
Страна-производитель | Россия | Россия | Германия | Китай
Год начала производства | 2017 | 2018 | 2013 | 2018
Компания | Catewil | Observer | Ottobork | Ortonica
Тип | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости
База | Колесная | Колесная | Колесная | Колесная
Мощность моторов | 450 Вт | 1300 Вт | 450 Вт | 600 Вт
Наличие электрорегулировок сиденья | Опционально | Опционально | Есть | Нет
Джойстик | Английский | Английский | Германский | Английский
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки | 10 см | 15 см | 7-8 см | 10 см
Максимальный преодолеваемый угол наклона |  |  |  | 
Параметр/Название | Ultra 4WD | Проходимец | С1000 DS | Pulse 770
Страна-производитель | Россия | Россия | Германия | Китай
Год начала производства | 2017 | 2018 | 2013 | 2018
Компания | Catewil | Observer | Ottobork | Ortonica
Тип | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости | Коляска повышенной проходимости
База | Колесная | Колесная | Колесная | Колесная
Мощность моторов | 450 Вт | 1300 Вт | 450 Вт | 600 Вт
Наличие электрорегулировок сиденья | Опционально | Опционально | Есть | Нет
Джойстик | Английский | Английский | Германский | Английский
Максимальная преодолеваемая высота ступеньки | 10 см | 15 см | 7-8 см | 10 см
Максимальный преодолеваемый угол наклона |  |  |  | 

## Slide 6: Идея проекта
Электроколяска позволяющая инвалиду свободно преодолевать лестницы, пандусы и бордюры, а также без проблем пользоваться общественным транспортом и свободно входить в стандартный лифт.
Данная коляска будет иметь 3 режима работы:
1. Режим ручного управления (с помощью многопозиционного джойстика)
2. Режим автономного следования за маячком в кармане пользователя.
3. Режим полностью автономной доставки пассажира в заранее заданную точку

## Slide 7: Подбор электроприводов
Расчетная схема для прямолинейного режима езды
Расчетная схема для заезда на пандус
Расчетная схема для привода подъема шасси
Системы дифференциальных уравнений динамики относительно центра колеса, из которых были найдены требуемые моменты силовой установки для режима прямолинейной езды и режима заезда на пандусы.
Уравнение суммы моментов относительно края подъема

## Slide 8: Интегрированный драйвер двигателя
Структурная схема одноканальной САУ (режим управления по скорости)
Структурная схема одноканальной САУ
(режим управления по углу)
1 – разъем питания 24v и основной разъем подключения CAN-шины, 2 – место, где лазерной гравировкой написана версия этого драйвера, 3 – выходы для перепрошивки МК драйвера, 4 – отладочный выход CAN-шины, 5 – световые индикаторы работы драйвера, 6 – крепежное отверстие, C, A, B – точки подключения трех фаз мотора.

## Slide 9: Математическое моделирование двигателя

## Slide 10: Настройка дискретного ПИД-регулятора и проверка на его устойчивость

## Slide 11: Функциональная схема устройства

## Slide 12: Подбор компонентов блока управления
ATmega328p
MCP2515
TJA1050
MLX90333

## Slide 13: Основные подпрограммы алгоритма блока управления
Подпрограмма ВЫЧИСЛИТЬ_АБСОЛЮТНЫЕ_УГЛЫ
Подпрограмма
ИНДИКАЦИЯ
Подпрограмма ВЫЧИСЛИТЬ_НОВОЕ_ПОЛОЖЕНИЕ

## Slide 14: Алгоритм блока управления

## Slide 15: Заключение
1) Проведен расчет приводной системы проектируемого устройства, подобраны приводы и драйвера к ним;
2) Проверены на устойчивость САУ приводов;
3) Спроектирован блок управления приводной системы проектируемого устройства;
4) Подобраны компоненты для реализации разработанного блока управления;
5) Создан алгоритм работы данного блока управления.